Приложение №2

к приказу Комитета

градостроительной политики Ленинградской области

от _______________ № ________

ПОЛОЖЕНИЕ

о характеристиках планируемого развития территории,  о характеристиках объектов капитального строительства жилого и иного назначения и необходимых для функционирования таких объектов и обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной инфраструктур

Проектом планировки территории образуется элемент планировочной структуры – территория ведения гражданами садоводства для собственных нужд ДНП «Берег», расположенного по адресу: Ленинградская область, Выборгский район, Приморское городское поселение, в районе пос. Прибылово.

На территории ДНП планируется размещение 21 индивидуального садового земельного участка и четыре земельных участка общего назначения (для улично-дорожной сети, здания правления с КПП, ЛОС, Водонапорной башни, водозаборной скважины, пожарного водоема и т.п.).

- Характеристики планируемого развития территории.

| № п/п | Параметры | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории в границах проектирования | м2 | 37850 |
| 2 | Площадь территории в границах элемента планировочной структуры (садоводческое объединение), в т.ч.: | м2 | 37411 |
|  | Площадь участков для ведения садоводства всего | м2 | 22635 |
|  | Площадь земельных участков, относящихся к территории общего назначения | м2 | 14776 |
| 3 | Количество участков всего: |  | 25 |
|  | В том числе: -для ведения садоводства |  | 21 |
|  | - земли общего назначения |  | 4 |

- Максимальное количество этажей надземной части зданий, строений, сооружений на земельных участках – 3 этажа;

- Максимальная высота зданий – 10 м;

- Минимальное расстояние от строений до красной линии проездов – 3м;

- Минимальное расстояние от строений до соседнего участка – 3м;

- Минимальное расстояние от других строений – 1м;

- Минимальное расстояние границ земельного участка до основного строения – 3м;

- Максимальной процент застройки для зоны ведения садоводства – 20%;

- Максимальный коэффициент плотности застройки – 0,4.

При въезде-проезд №1 на территорию ДНП «Берег» проектом предусмотрено размещение объектов социальной инфраструктуры: объекты обслуживания территории (здание правления с КПП, открытые парковочные площадки для гостевого автотранспорта), площадка инженерной инфраструктуры и коммунального обслуживания (КТП и площадка мусоросборников ТБО).

В конце проезда №3 размещены водонапорная башня и водозаборная скважина.

Над проездом №2 расположена площадка инженерной инфраструктуры (ЛОС и здание для хранения средств пожаротушения)  а также детская спортивная площадка.

- Характеристики объектов капитального строительства жилого и иного назначения, объектов коммунальной, транспортной инфраструктур

| Номер участка | Вид разрешенного использования | Функциональное назначение объектов капитального строительства | Максимальное количество этажей | Площадь, кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ведение садоводства | Садовый дом, жилой дом | 3 | 1200 |
| 2 | Ведение садоводства | Садовый дом, жилой дом | 3 | 1161 |
| 3 | Ведение садоводства | Садовый дом, жилой дом | 3 | 1061 |
| 4 | Ведение садоводства | Садовый дом, жилой дом | 3 | 1154 |
| 5 | Ведение садоводства | Садовый дом, жилой дом | 3 | 1199 |
| 6 | Ведение садоводства | Садовый дом, жилой дом | 3 | 1063 |
| 7 | Ведение садоводства | Садовый дом, жилой дом | 3 | 1112 |
| 8 | Ведение садоводства | Садовый дом, жилой дом | 3 | 1200 |
| 9 | Ведение садоводства | Садовый дом, жилой дом | 3 | 1200 |
| 10 | Ведение садоводства | Садовый дом, жилой дом | 3 | 1199 |
| 11 | Ведение садоводства | Садовый дом, жилой дом | 3 | 1130 |
| 12 | Ведение садоводства | Садовый дом, жилой дом | 3 | 1200 |
| 13 | Ведение садоводства | Садовый дом, жилой дом | 3 | 773 |
| 14 | Ведение садоводства | Садовый дом, жилой дом | 3 | 1116 |
| 15 | Ведение садоводства | Садовый дом, жилой дом | 3 | 1155 |
| 16 | Ведение садоводства | Садовый дом, жилой дом | 3 | 1090 |
| 17 | Ведение садоводства | Садовый дом, жилой дом | 3 | 885 |
| 18 | Ведение садоводства | Садовый дом, жилой дом | 3 | 838 |
| 19 | Ведение садоводства | Садовый дом, жилой дом | 3 | 1200 |
| 20 | Ведение садоводства | Садовый дом, жилой дом | 3 | 964 |
| 21 | Ведение садоводства | Садовый дом, жилой дом | 3 | 736 |
| 22 | Ведение садоводства | Проезд, пожарные водоемы | - | 12500 |
| 23 | Ведение садоводства | Водозаборная скважина. Водонапорная башня | - | 1018 |
| 24 | Ведение садоводства | Локальные очистные сооружения (ЛОС№1) | - | 501 |
|  |  | Здание для хранения средств пожаротушения | - | 763 |
| 25 | Ведение садоводства | Здание правления с КПП | - | 1200 |
|  |  | Объект коммунального обслуживания (КТП) | - | 1161 |

3. Характеристика планируемого развития систем транспортного обслуживания территории.

На территории предусматривается организация элементов улично-дорожной сети с открытыми автостоянками временной парковки у здания правления на 4 автомобиля.

- Орловский проезд – с шириной полотна дороги 7 м, шириной тротуара 1,5м;

- Проектируемый проезд №1 с шириной полотна дороги 7 м, шириной тротуара 1,5м;

- Проектируемый проезд №2 с шириной полотна дороги 5м, шириной тротуара 1,5м;

- Проектируемый проезд №3 с шириной полотна дороги 5,5 м, шириной тротуара 1,5м.

4. Характеристика планируемого развития системы инженерно-технического обеспечения территории.

Водоснабжение – 15,36 куб. м/сутки предусматривается от подземного водозабора со строительством насосной станции.

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков – 15,34 куб. м/сутки предусматривается на индивидуальные очистные сооружения (септики), размещаемые на территории садоводческих участков.

Водоотведение поверхностного стока – 8,86 куб. м/сутки предусматривается через локальные очистные сооружения поверхностного стока в магистральный канализационный коллектор со сбросом в бухту Ключевская.

Электроснабжение проектируемой территории предполагается осуществить от двух источников электроснабжения:

- территорию с садовыми участками №№ 1-7 в соответствии с ТУ к договору с ОАО «ОЭК» № 029-0102-20 /ТП ТИ 18.03.2020г. от ПС «Прибыловская», ф.9, ТП 10/0,4 кВ максимальной мощностью 60 кВт (по расчету Pp=49,68 кВт). Класс напряжения электрических сетей 0,4 кВ;

- территорию с садовыми участками №№ 8-19 в соответствии с письмом ОАО «ОЭК» от 14.12.2021г. № 50-01-12/1996 с максимальной мощностью 83,67 кВт (по расчету Pp=75 кВт). Класс напряжения электрических сетей 10 кВ. Распределение электроэнергии предусматривается через понизительную трансформаторную подстанцию 10/0.4 кВ.

Для обеспечения пожаротушения на территории общего пользования садоводства предусмотрены два противопожарных водоема с площадкой для установки пожарной техники, с возможностью забора воды насосами и организацией подъезда не менее двух пожарных автомобилей.

Теплоснабжение – предусматривается от локальных индивидуальных источников тепла.