Программа

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Оржицкое сельское поселение

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области

Обосновывающие материалы

1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы,

а также мероприятий, входящих в план застройки

муниципального образования Оржицкое сельское поселение

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области

Оржицкое сельское поселение расположено в Ломоносовском муниципальном районе Ленинградской области. С севера поселение граничит с Гостилицким и Павловским лесничеством; с юго-востока- с территорией Ропшинского сельского поселения; с запада и юго-запада- с территорией Гостилицкого сельского поселения. Расстояние до Ломоносова, административного центра Ломоносовского района, 29 км. В состав поселения входят следующие населенные пункты: Большое Забородье, Вильповицы, Ильино, Малое Забородье, Оржицы, Петровское.

Население 3102 чел. Площадь сельского поселения 6081 кв.м.

Территория деревни Ильино представлена территорией существующей индивидуальной жилой застройкой и земельными участками, включенными в границу населенного пункта в соответствии с распоряжением Губернатора Ленинградской области и предназначенными для комплексного освоения в целях жилищного строительства.

Общая площадь населенного пункта составляет 197,3 га.

Существующая численность населения деревни Ильино по состоянию на 01.01.2017 составляет 25 чел.

Назначение территорий в границах деревни Ильино определено исходя из их существующего использования (существующая застройка) и решений, содержащихся в утвержденной документации по планировке территории (территория комплексного освоения в целях жилищного строительства).

Для расчета основных параметров комплексного развития транспортной инфраструктуры поселения принят следующий прогноз численности населения деревни Ильино Оржицкого сельского поселения на 2037 год – 2,586 тыс. человек.

С учетом прогноза численности населения деревни Ильино Оржицкого сельского поселения задачи по развитию и преобразованию территорий определены следующими:

-	определение необходимого объема и структуры нового жилищного строительства и реконструкции жилищного фонда, планировочная организация и развитие жилых зон: зона застройки малоэтажными жилыми домами, зона застройки индивидуальными жилыми домами;

-	развитие системы объектов обслуживания населения и формирование общественно-деловых зон: зона делового, общественного, коммерческого назначения; зона объектов образования; зона объектов здравоохранения. Размещение новых объектов обслуживания населения с формированием новых общественно-деловых зон;

-	формирование и развитие производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур, а также зон крестьянских (фермерских) хозяйств;

-	укрепление существующей автодорожной сети, повышение качества сообщения;

-	совершенствование и развитие улично-дорожной сети;

-	реконструкция существующих автомобильных дорог регионального и местного значения;

-	формирование пешеходно-транспортных направлений.

Расчет проектируемого жилищного фонда представлен в таблице 1.1.

Таблица 1.1

Расчет проектируемого жилищного фонда

| Населенный пункт | Прирост численности населения на вновь осваиваемой жилой территории, чел. | Норма жилищной обеспеченности, кв. м на 1 чел. | Жилищный фонд, тыс. кв. м общей площади квартир |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I очередь до 2027 г. | Расчетный срок до 2037 г. |  |  |
|  |  |  |  | I очередь до 2027 г. | Расчетный срок до 2037 г. |
| Существующий жилищный фонд в том числе: | 1,82 |
| застройка индивидуальными жилыми домами | 1,82 |
| Существующий сохраняемый жилищный фонд | 1,82 |
| Новое жилищное строительство, всего, в том числе: | 174,01 | 30,48 |
| застройка малоэтажными жилыми домами, всего из них | 174,01 | - |
| Из общего объема нового жилого фонда муниципальный жилой фонд | 17,40 | - |
| - с учетом прироста численности населения | 2053 | - | 45 | 174,01 | - |
| застройка индивидуальными жилыми домами, из них: | - | - |
| - с учетом прироста численности населения | - | 508 | 60 | - | 30,48 |
| Итого: | 175,83 | 206,31 |

В соответствии с утвержденной документацией по планировке территории планируемое потребление электроэнергии в деревне Ильино на расчетный срок составит 3,91 МВ∙А (2,61 МВ∙А на первую очередь и дополнительно 1,29 МВ∙А на расчетный срок). Расчет потребляемой мощности общественной и жилой застройки выполнен по укрупненным удельным показателям на основании РД 34.20.185-94, раздел 2 с дополнениями и изменениями, введенными в действие в 1999 г. Учитывая наличие газового топлива на рассматриваемой территории, расчет нагрузок в жилой застройке выполнен с учетом пище приготовления на газовых плитах. Результаты расчета представлены в таблице 3.2.

Таблица 1.2

Расчет электропотребления

| № п/п | Наименование потребителей | Ед. изм. | Кол-во | Удельные нагрузки кВт | Р, кВт | Кс РД43.20185-94 | Рр, кВт | cos | S, кВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Существующее положение |
| 1 | Индивидуальные жилые дома с газовыми плитами и электрической сауной 12 кВт | дом, шт. | 26 | 4,3х1,2* | 134,16 | 1 | 134,16 | 0,95 | 127,45 |
| 2 | Наружное освещение территории | га | 7,83 | 5 | 39,15 | 1 | 39,15 | 0,98 | 38,37 |
| Всего: | 165,82 |
| 10 % на неучтенные потери | 16,58 |
| Итого существующее потребление: | 182,40 |
| Первая очередь |
| 3 | Многоквартирная малоэтажная застройка с электрическими плитами 8,5 кВт | шт. квартиры | 362 | 1,27 | 459,74 | 1 | 459,74 | 0,98 | 450,55 |
| 4 | Индивидуальные жилые дома с газовыми плитами и электрической сауной 12 кВт | дом, шт. | 240 | 4,3х1,2* | 1238,40 | 1 | 1238,40 | 0,95 | 1176,48 |
| 5 | Детское дошкольное учреждение | мест | 80 | 0,46 | 36,80 | 0,4 | 14,72 | 0,97 | 21,42 |
| 6 | Офис врача общей практики | кв. м | 400 | 0,054 | 21,60 | 0,6 | 12,96 | 0,87 | 11,28 |
| 7 | Аптека | кв. м | 200 | 0,054 | 10,80 | 0,6 | 6,48 | 0,87 | 5,64 |
| 8 | Офис ВОП | кв. м | 50 | 0,054 | 2,70 | 0,6 | 1,62 | 0,87 | 1,41 |
| 9 | Здание администрации | кв. м | 150 | 0,054 | 8,10 | 0,6 | 4,86 | 0,87 | 4,23 |
| 10 | Спортивный зал | кв. м | 50 | 0,054 | 2,70 | 0,6 | 1,62 | 0,87 | 1,41 |
| 11 | Библиотека | кв. м | 300 | 0,14 | 42,00 | 0,4 | 16,80 | 0,92 | 15,46 |
| 12 | Культовое сооружение | кв. м | 200 | 0,054 | 10,80 | 0,6 | 6,48 | 0,87 | 5,64 |
| 13 | Дом молодежи | кв. м | 100 | 0,054 | 5,40 | 0,6 | 3,24 | 0,87 | 2,82 |
| 14 | Прачечная | мест | 10 | 0,17 | 1,70 | 0,8 | 1,36 | 0,96 | 1,31 |
| 15 | Предприятия торговли | кв. м | 300 | 0,14 | 42,00 | 0,7 | 29,40 | 0,8 | 23,52 |
| 16 | Предприятия питания | мест | 40 | 1,04 | 41,60 | 0,7 | 29,12 | 0,98 | 28,54 |
| 17 | Предприятия бытового обслуживания | кв. м | 120 | 0,14 | 16,80 | 0,7 | 11,76 | 0,98 | 11,52 |
| 18 | Отделение банка | кв. м | 200 | 0,054 | 10,80 | 0,6 | 6,48 | 0,87 | 5,64 |
| 19 | Отделение связи | кв. м | 100 | 0,054 | 5,40 | 0,6 | 3,24 | 0,87 | 2,82 |
| 20 | Общественная баня | мест | 40 | 1,29 | 51,60 | 1 | 51,60 | 0,95 | 49,02 |
| 21 | Пункт охраны порядка | кв. м | 100 | 0,054 | 5,40 | 0,6 | 3,24 | 0,87 | 2,82 |
| 22 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,43 | 5 | 2,15 | 1 | 2,15 | 0,98 | 2,11 |
| 23 | Производственная зона | га | 0,82 | 25 | 20,50 | 0,5 | 10,25 | 0,8 | 8,20 |
| 24 | Наружное освещение территории | га | 113,48 | 5 | 567,40 | 1 | 567,40 | 0,98 | 556,05 |
| Всего: | 2380,75 |
| 10 % на неучтенные потери | 238,08 |
| Итого: | 2618,83 |
| Расчетный срок |
| 25 | Индивидуальные жилые дома с газовыми плитами и электрической сауной 12 кВт | дом, шт. | 150 | 4,3х1,2* | 774,00 | 1 | 774,00 | 0,95 | 735,30 |
| 26 | Общеобразовательное учреждение | мест | 200 | 0,25 | 50,00 | 0,4 | 20,00 | 0,95 | 19,00 |
| 27 | Детское дошкольное учреждение | мест | 80 | 0,46 | 36,80 | 0,4 | 14,72 | 0,97 | 14,28 |
| 28 | Аптека | кв.м | 200 | 0,054 | 10,80 | 0,6 | 6,48 | 0,87 | 5,64 |
| 29 | Спортивный зал | кв.м | 100 | 0,054 | 5,40 | 0,6 | 3,24 | 0,87 | 2,82 |
| 30 | Плавательный бассейн | кв.м зеркала воды | 400 | 0,72 | 288,00 | 1,07 | 308,16 | 0,12 | 36,98 |
| 31 | Дом культуры | кв.м | 200 | 0,054 | 10,80 | 0,6 | 6,48 | 0,87 | 5,64 |
| 32 | Кинотеатр | мест | 500 | 0,162 | 81,00 | 0,6 | 48,60 | 0,87 | 42,28 |
| 33 | Школа искусств | кв.м | 300 | 0,054 | 16,20 | 0,6 | 9,72 | 0,87 | 8,46 |
| 34 | Предприятия торговли | кв. м | 450 | 0,14 | 63,00 | 0,7 | 44,10 | 0,8 | 35,28 |
| 35 | Предприятия питания | мест | 70 | 1,04 | 72,80 | 0,7 | 50,96 | 0,98 | 49,94 |
| 36 | Отделение банка | кв. м | 100 | 0,054 | 5,40 | 0,6 | 3,24 | 0,87 | 2,82 |
| 37 | Пожарное депо | спецтранс., шт. | 2 | 6 | 12,00 | 0,5 | 6,00 | 0,8 | 4,80 |
| 38 | Станция технического обслуживания | постов, шт. | 4 | 6 | 24,00 | 0,5 | 12,00 | 0,8 | 9,60 |
| 39 | Автозаправочная станция | колонки, шт. | 4 | 10 | 40,00 | 0,5 | 20,00 | 0,8 | 16,00 |
| 40 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,38 | 5 | 1,90 | 1 | 1,90 | 0,98 | 1,86 |
| 41 | Наружное освещение территории | га | 37,45 | 5 | 187,25 | 1 | 187,25 | 0,98 | 183,51 |
| Всего: | 1174,21 |
| 10 % на неучтенные потери | 117,42 |
| Итого: | 1291,63 |
| Всего на расчетный срок | 3910,46 |

С учетом укрупненных показателей расхода электроэнергии, приведенных в региональных нормативах градостроительного проектирования Ленинградской области, расход электроэнергии для населенного пункта с численностью населения 2586 человек (среднего сельского населенного пункта), составит 5,9 МВ∙А.

Таким образом, с учетом планируемого электропотребления планируется на первую очередь осуществить реконструкцию ПС «Спиринская», предусматривающую установку дополнительного трансформатора на 6 МВ∙А и реконструкцию подводящей ВЛ 35 кВ Гостилицкая-1 (ВЛ 35 кВ Университет – Спиринская).

Ориентировочные расчетные расходы на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения проектируемой застройки, рассчитаны по укрупненным удельным показателям (согласно СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий», Методике расчета потребности тепловой энергии на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий и сооружений, утвержденной Главгосэнергонадзором России 14.10.1996, объектам-аналогам).

Расчетные параметры наружного воздуха приняты:

- *холодный период = –26 0C

- теплый период = +20,6 0C,

- продолжительность отопительного периода – 220 суток,

- средняя температура отопительного периода – 1,8 0C.

Таблица 1.3

Сводная таблица расчета теплоснабжения

| Населенные пункты | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Гкал/ч | Гкал/ч |
| деревня Ильино | 21,261 | 27,603 |

Таблица 1.4

Сводная таблица расчета

теплоснабжения и газоснабжения планируемых к размещению объектов

| Наименование потребителей | Ед. Изм. | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Значение | Тепловые нагрузки; Гкал/ч | Расход газа Нм3 / ч | Значение | Тепловые нагрузки; Гкал/ч | Расход газа Нм3 / ч |
|  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Всего |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Всего |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Многоквартирная малоэтажная застройка | тыс. кв. м | 174 | 10,413 |  | 4,191 | 14,605 | 2190,80 |  |  |  |  |  |  |
| Индивидуальная застройка | тыс. кв. м | 28 | 2,592 |  | 0,403 | 2,995 | 449,28 | 18 | 1,620 |  | 0,252 | 1,872 | 280,8 |
| Общеобразовательное учреждение | мест |  |  |  |  |  |  | 200 | 0,664 | 0,153 | 0,400 | 1,218 | 182,7 |
| Детское дошкольное учреждение | мест | 80 | 0,398 | 0,092 | 0,150 | 0,640 | 96,01 | 80 | 0,298 | 0,069 | 0,112 | 0,480 | 72,0 |
| Офис врача общей практики | посет. | 150 | 0,168 | 0,042 | 0,015 | 0,226 | 33,90 |  |  |  |  |  |  |
| Аптека | кв. м | 200 | 0,012 | 0,002 | 0,002 | 0,016 | 2,40 | 200 | 0,012 | 0,002 | 0,002 | 0,016 | 2,4 |
| Офис ВОП | кв. м | 50 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,008 | 1,20 |  |  |  |  |  |  |
| Здание администрации | кв. м | 150 | 0,009 | 0,005 | 0,001 | 0,016 | 2,43 |  |  |  |  |  |  |
| Спортивный зал | кв. м | 50 | 0,005 | 0,002 | 0,001 | 0,008 | 1,20 | 100 | 0,010 | 0,005 | 0,001 | 0,016 | 2,4 |
| Плавательный бассейн | кв. м зеркала воды |  |  |  |  |  |  | 400 | 0,356 | 0,135 | 1,271 | 1,762 | 264,4 |
| Дом культуры | кв. м |  |  |  |  |  |  | 200 | 0,012 | 0,006 | 0,002 | 0,021 | 3,2 |
| Кинотеатр | мест |  |  |  |  |  |  | 500 | 0,052 | 0,028 | 0,001 | 0,081 | 12,1 |
| Библиотека | кв. м | 300 | 0,018 | 0,003 | 0,002 | 0,024 | 3,55 |  |  |  |  |  |  |
| Культовое сооружение | кв. м | 200 | 0,012 | 0,002 | 0,001 | 0,015 | 2,25 |  |  |  |  |  |  |
| Школа искусств | кв. м |  |  |  |  |  |  | 300 | 0,018 | 0,003 | 0,001 | 0,022 | 3,3 |
| Дом молодежи | кв. м | 100 | 0,006 | 0,001 | 0,001 | 0,009 | 1,30 |  |  |  |  |  |  |
| Прачечная | место | 10 | 0,012 | 0,007 | 0,002 | 0,021 | 3,20 |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия торговли | кв. м | 300 | 0,031 | 0,017 | 0,001 | 0,049 | 7,38 | 450 | 0,046 | 0,025 | 0,0013 | 0,073 | 11,1 |
| Предприятия питания | место | 40 | 0,024 | 0,013 | 0,007 | 0,046 | 6,95 | 70 | 0,043 | 0,023 | 0,013 | 0,081 | 12,2 |
| Предприятия бытового обслуживания | кв. м | 120 | 0,007 | 0,008 | 0,004 | 0,021 | 3,11 |  |  |  |  |  |  |
| Отделение банка | кв. м | 200 | 0,012 | 0,014 | 0,008 | 0,035 | 5,19 | 100 | 0,006 | 0,010 | 0,004 | 0,017 | 2,6 |
| Отделение связи | кв. м | 100 | 0,006 | 0,007 | 0,004 | 0,017 | 2,59 |  |  |  |  |  |  |
| Общественная баня | место | 40 | 0,024 | 0,014 | 0,008 | 0,046 | 6,96 |  |  |  |  |  |  |
| Пункт охраны порядка | кв. м | 50 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,009 | 1,27 |  |  |  |  |  |  |
| Пожарное депо | на 2 спец. авт. |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,010 | 0,010 | 0,007 | 0,028 | 4,2 |
| Станция технического обслуживания | на 4 поста |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,011 | 0,010 | 0,007 | 0,028 | 4,2 |
| Автозаправочная станция | на 4 колонки |  |  |  |  |  |  | 1 | 0,012 | 0,010 | 0,007 | 0,028 | 4,3 |
| Производственная зона | га | 0,82 | 0,213 | 0,114 | 0,004 | 0,332 | 49,81 |  |  |  |  |  |  |
| Всего: |  |  | 13,973 | 0,352 | 4,813 | 19,139 | 2870,83 |  | 3,174 | 0,480 | 2,084 | 5,747 | 862,1 |
| 10 % на неучтенные потери |  |  |  |  |  | 1,914 | 287,08 |  |  |  |  | 0,575 | 86,2 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 21,053 | 3157,90 |  |  |  |  | 6,322 | 948,2 |

Необходимый расход газа для обеспечения теплоснабжения объектов капитального строительства, планируемых к размещению на проектируемой территории, с учетом 10 % неучтенных потерь составит:

Таблица 1.5

Расход газа на отопление, вентиляцию и ГВС

| Потребители | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | нм3/ч | нм3/ч |
| деревня Ильино | 3243,85 | 4192,213 |

На расчетный срок предусматривается строительство котельной мощностью 28 Гкал/ч, а также строительство распределительного газопровода (протяженность 7,5, подлежит уточнению в документации по планировке территории).

Расчетные расходы водопотребления и водоотведения определены в соответствии с СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» приложение 3, СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.03-85 «Канализация наружные сети и сооружения».

Таблица 1.6

Расчет водоснабжения и водоотведения существующих и проектируемых объектов

| № п/п | Наименование объектов | Существующая застройка | Новое строительство до 2027 года | Новое строительство до 2037 года | На полное развитие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ед. изм. | Кол-во | Водопотребление, куб.м/сут | Водоотведение | Ед. изм. | Кол-во | Водопотребление, куб. м/сут | Водоотведение | Ед. изм. | Кол-во | Водопотребление, куб. м/сут | Водоотведение | Водопотребление | Водоотведение |
|  |  |  |  | Норма | горячее | холодное | всего |  |  |  | Норма | горячее | холодное | всего |  |  |  | Норма | горячее | холодное | всего |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | куб. м/ сут |  |  |  |  |  |  | куб. м/ сут |  |  |  |  |  |  | куб. м/ сут | куб. м/ сут | куб. м/ сут |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилая застройка | чел. | 25 | 0,25 |  | 6,25 | 6,25 | 6,25 | чел. | 175 | 0,25 |  | 43,75 | 43,75 | 43,75 | чел. | 2386 | 0,25 |  | 596,5 | 596,5 | 596,5 | 646,5 | 646,5 |
| 2 | Объекты социальной инфраструктуры, в том числе: |
| 2.1 | Общеобразовательное учреждение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | учащ | 200 | 0,01 | 1,5 | 3,5 | 5,0 | 5,0 | 5,2 | 5,2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | преп. | 10 | 0,01 | 0,06 | 0,14 | 0,2 | 0,2 |  |  |
| 2.2 | Детское дошкольное учреждение |  |  |  |  |  |  |  | уч. | 80 | 0,024 | 1,56 | 1,35 | 2,988 | 2,988 | уч. | 80 | 0,0215 | 1,036 | 0,899 | 1,935 | 1,935 | 5,113 | 5,113 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | преп. | 7 | 0,012 | 0,045 | 0,063 | 0,108 | 0,108 | преп. | 7 | 0,012 | 0,08 | 0,11 | 0,19 | 0,19 |  |  |
| 2.3 | Офис врача общей практики |  |  |  |  |  |  |  | посетит. | 150 | 0,013 | 0,779 | 1,171 | 1,95 | 1,95 |  |  |  |  |  |  |  | 1,95 | 1,95 |
| 2.4 | Офис ВОП |  |  |  |  |  |  |  | раб. | 2 | 0,012 | 0,01 | 0,014 | 0,024 | 0,024 |  |  |  |  |  |  |  | 0,024 | 0,024 |
| 2.5 | Аптека |  |  |  |  |  |  |  | раб. | 4 | 0,012 | 0,02 | 0,028 | 0,048 | 0,048 | раб. | 4 | 0,012 | 0,02 | 0,028 | 0,048 | 0,048 | 0,096 | 0,096 |
| 2.6 | Спортивный комплекс |  |  |  |  |  |  |  | посетит. | 100 | 0,05 | 3 | 2 | 5 | 5 | посетит. | 200 | 0,05 | 6,0 | 4,0 | 10 | 10 | 15 | 15 |
| 2.7 | Плавательный бассейн |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | 800 | 10 % от объема | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 2.8 | Спортивные плоскостные сооружения |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | 4300 | 0,0003 |  | 1,29 | 1,29 | 1,29 | кв.м | 3800 | 0,0003 |  | 1,14 | 1,14 | 1,14 | 2,43 | 2,43 |
| 2.9 | Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  | раб. | 15 | 0,25 | 0,975 | 2,775 | 3,75 | 3,75 | раб. | 20 | 0,25 | 1,3 | 3,7 | 5 | 5 | 8,75 | 8,75 |
| 2.10 | Предприятия питания ресторанного типа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | усл. блюдо | 396 | 0,016 | 5,026 | 1,31 | 6,336 | 6,336 | 6,336 | 6,336 |
| 2.11 | Предприятия питания, работающие на полуфабрикатах |  |  |  |  |  |  |  | мест. | 40 | 0,055 | 1,1 | 1,1 | 2,2 | 2,2 | мест. | 20 | 0,055 | 0,55 | 0,55 | 1,1 | 1,1 | 3,3 | 3,3 |
| 2.12 | Библиотека |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | раб. | 4 | 0,012 | 0,02 | 0,028 | 0,048 | 0,048 | 0,048 | 0,048 |
| 2.13 | Дом культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | посетит. | 500 | 0,01 | 2,5 | 2,5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2.14 | Кинотеатр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мест | 500 | 0,05 | 15 | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 2.15 | Школа искусств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | раб. | 8 | 0,012 | 0,04 | 0,056 | 0,096 | 0,096 | 0,096 | 0,096 |
| 2.16 | Культовое сооружение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | объект | 1 | 0,012 | 0,005 | 0,007 | 0,012 | 0,012 | 0,012 | 0,012 |
| 2.17 | Дом молодежи |  |  |  |  |  |  |  | посетит. | 200 | 0,01 | 1 | 1 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 |
| 2.18 | Здание администрации |  |  |  |  |  |  |  | раб. | 25 | 0,012 | 0,125 | 0,175 | 0,3 | 0,3 |  |  |  |  |  |  |  | 0,3 | 0,3 |
| 2.19 | Отделение банка |  |  |  |  |  |  |  | раб. | 6 | 0,012 | 0,015 | 0,021 | 0,072 | 0,072 | раб. | 3 | 0,012 | 0,015 | 0,021 | 0,036 | 0,036 | 0,108 | 0,108 |
| 2.20 | Отделение связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | раб. | 3 | 0,012 | 0,015 | 0,021 | 0,036 | 0,036 | 0,036 | 0,036 |
| 2.21 | Пункт охраны порядка |  |  |  |  |  |  |  | раб. | 5 | 0,012 | 0,025 | 0,035 | 0,06 | 0,06 |  |  |  |  |  |  |  | 0,06 | 0,06 |
| 2.22 | Прачечная |  |  |  |  |  |  |  | посетит. | 200 | 0,18 | 24 | 12 | 36 | 36 |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 36 |
| 2.23 | Общественная баня |  |  |  |  |  |  |  | посетит. | 250 | 0,18 | 30 | 15 | 45 | 45 |  |  |  |  |  |  |  | 45 | 45 |
| 2.24 | Станция технического обслуживания |  |  |  |  |  |  |  | раб. | 6 | 0,012 | 0,03 | 0,042 | 0,072 | 0,072 |  |  |  |  |  |  |  | 0,072 | 0,072 |
| 2.25 | Автозаправочная станция |  |  |  |  |  |  |  | раб. | 6 | 0,012 | 0,03 | 0,042 | 0,072 | 0,072 |  |  |  |  |  |  |  | 0,072 | 0,072 |
| 2.26 | Пожарное депо |  |  |  |  |  |  |  | раб. | 10 | 0,012 | 0,05 | 0,07 | 0,12 | 0,12 |  |  |  |  |  |  |  | 0,12 | 0,12 |
| 3 | Полив территории |
| 3.1 | - твёрдые покрытия |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | 8,45×104 | 0,0003 |  | 25,35 | 25,35 | 25,35 | кв.м | 5,74×104 | 0,0003 |  | 17,22 | 17,22 | 17,22 | 42,57 | 42,57 |
| 3.2 | - зелёные насаждения |  |  |  |  |  |  |  | кв.м | 5,22× 104 | 0,003 |  | 156,6 | 156,6 |  | кв.м | 7,31× 104 | 0,003 |  | 219,3 | 219,3 |  | 375,9 |  |
|  | Итого |  |  |  | 0 | 6,25 | 6,25 | 6,25 |  |  |  | 63,318 | 263,786 | 326,538 | 169,938 |  |  |  | 37,087 | 864,92 | 902,007 | 682,707 | 1234,795 | 858,895 |

Таблица 1.7

Наружное пожаротушение (по СНиП 2.04.02.-84)

| Населенные пункты | Новое строительство до 2037 года | Расход воды на наружное пожаротушение, л/с |
| --- | --- | --- |
| д. Ильино | Застройка зданиями высотой до двух этажей включительно независимо от степени их огнестойкости | 10 |

Расчет дождевого стока территории по методу предельной интенсивности осуществлен по формуле (СНиП 2.04.03-85):

, где:

среднее значение коэффициента, характеризующего поверхность бассейна стока.

A = q20ny, где

q20 – интенсивность дождя на 1 га продолжительностью 20мин для периода однократного превышения (P) для данной местности,

n – параметр, зависящий от местоположения объекта,

my – среднее количество дождей за год,

y – показатель степени,

– коэффициент, учитывающий заполнение свободной емкости сети.

F – площадь водосбора территории, га.

расчетная продолжительность дождя, равная протеканию вод от крайней границы водосбора до расчетного участка, мин.

t = tcon+ tcan + tp, где в сумму входит время поверхностной концентрации, по лоткам, по трубам, мин.

Таблица 1.8

Расчет дождевого стока

| Наименование показателя | Обозначение | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Исходные данные: |
| 1.1. Площадь водосбора: | F | га | 250,38 |
| 1.2. Интенсивность дождя продолжительностью 20 мин. при Р=1 год | q20 | л/с на га | 50 |
| 1.3. Показатель степени | ( |  | 0,59 |
| 1.4. Среднее количество дождей за год | my |  | 150 |
| 1.5. Период однократного превышения расчетной интенсивности дождя | P |  | 0,54 |
| 1.6. Показатель степени | y |  | 1,54 |
| 1.7. Длина участков лотков | Lcan | м |  |
| 1.8. Коэффициент | β |  | 0,7 |
| 1.9. Длина расчётных участков коллектора | Lр | м |  |
| 1.10. Расчётная скорость течения по лоткам | W | м/с |  |
| 1.11. Поправочный коэфф. При t<10 мин | ( |  | 1 |
| 2. Расчетные данные |
| 2.1. Коэффициент | (((( |  | 0,32 |
| 2.2. Расчетная продолжительность дождя | ty | мин. | 21,56 |
| 2.3. Параметр | ( |  | 368,5 |
| 2.4. Расход дождевых вод | ((= (((((((1.2(( )/ ( (1.2 (-0.1) | л/с | 14881,14 |
| 2.5. Расчётный расход дождевых вод: | qy = qrβ( | л/с | 10416,80 |

Таблица 1.9

Сводная таблица водопотребления

| Потребители | Существующая застройка | Новое строительство | Итого Q, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь Q, куб.м/сут | Расчетный срок Q, куб.м/сут |  |
| деревня Ильино | 6,25 | 326,538 | 902,007 | 1234,795 |

Предусматривается строительство системы водоснабжения протяженностью 7,5 км (подлежит уточнению в документации по планировке территории).

Расчетные расходы системы водоотведения определены в соответствии с СНиП 2.04.01-85* Внутренний водопровод и канализация зданий Приложение 3, СНиП 2.04.02-84* Водоснабжение. Наружные сети и сооружения и СНиП 2.04.03-85 Канализация наружные сети и сооружения.

Таблица 1.10

Сводная таблица водопотребления

| Потребители | Существующая застройка | Новое строительство | Итого Q, куб.м/сут |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Первая очередь Q, куб.м/сут | Расчетный срок Q, куб.м/сут |  |
| деревня Ильино | 6,25 | 169,938 | 682,707 | 858,895 |

Предусматривается строительство системы водоотведения протяженностью 7,5 км (подлежит уточнению в документации по планировке территории). Сброс стоков планируется осуществлять в планируемые к размещению на территории Оржицкого сельского поселения канализационные очистные сооружения (производительность 2 500 м3/сут).

| Таблица 1.11 Отходы от функционирования проектируемых общественных комплексов |
| --- |
| Наименование объекта | Единица измерения | Показатель | Норматив накопления ТБО | Расчетное количество ТБО |
|  |  | Сущ. положение | Первая очередь | Расчетный срок |  | Существующее положение | На период 2015-2025 гг. | На период 2025-2035 гг. |
|  |  |  |  |  | кг/год | куб.м/год | т/год | куб.м /год | т/год | куб.м /год | т/год | куб.м /год |
| Учреждения общего и специального образования |
| Общеобразовательное учреждение | место |  |  | 200 | 15 | 0,09 |  |  |  |  | 7,5 | 45 |
| Детское дошкольное учреждение | место |  | 80 | 80 | 82 | 0,8 |  |  | 9,84 | 96 | 7,38 | 72 |
| Дом культуры | посет. |  |  | 500 | 146 | 1,314 |  |  |  |  | 73 | 657 |
| Школа искусств | работников |  |  | 8 | 30 | 0,2 |  |  |  |  | 0,24 | 1,6 |
| Кинотеатр | посет. |  |  | 500 | 146 | 1,314 |  |  |  |  | 73 | 657 |
| Культовое сооружение | посет. |  |  | 200 | 30 | 0,2 |  |  |  |  | 6 | 40 |
| Дом молодежи | посет. |  | 200 |  | 146 | 1,314 |  |  | 29,2 | 262,8 |  |  |
| Библиотека | работников |  |  | 4 | 30 | 0,2 |  |  |  |  | 0,12 | 0,8 |
| Аптека | работников |  | 4 | 4 | 36,5 | 0,33 |  |  | 0,146 | 1,32 | 0,146 | 1,32 |
| Амбулаторный пункт | Работников, посет. |  | 150 |  | 36,5 | 0,33 |  |  | 5,475 | 49,5 |  |  |
| Офис ВОП | работников |  | 2 |  | 30 | 0,2 |  |  | 0,06 | 0,4 |  |  |
| Предприятия торговли | работников |  | 15 | 20 | 146 | 1,314 |  |  | 2,19 | 19,71 | 2,92 | 26,28 |
| Предприятия питания | место |  | 40 | 70 | 29,2 | 0,1825 |  |  | 1,168 | 7,3 | 2,044 | 12,775 |
| Здание администрации | работников |  | 25 |  | 36,5 | 0,33 |  |  | 0,9125 | 8,25 |  |  |
| Отделение банка | работников |  | 6 | 3 | 36,5 | 0,33 |  |  | 0,219 | 1,98 | 0,1095 | 0,99 |
| Отделение связи | работников |  |  | 3 | 36,5 | 0,33 |  |  |  |  | 0,1095 | 0,99 |
| Прачечная | посет. |  | 200 |  | 36,5 | 0,33 |  |  | 7,3 | 66 |  |  |
| Общественная баня | посет. |  | 250 |  | 100 | 0,25 |  |  | 25 | 62,5 |  |  |
| Пункт охраны порядка | работников |  | 5 |  | 36,5 | 0,33 |  |  | 0,1825 | 1,65 |  |  |
| Спортивный зал | посет. |  | 100 | 200 | 30 | 0,2 |  |  | 3 | 20 | 6 | 40 |
| Плавательный бассейн | посет. |  |  | 200 | 30 | 0,2 |  |  |  |  | 6 | 40 |
| Плоскостные спортивные сооружения | посет. |  | 174 | 150 | 30 | 0,2 |  |  | 5,22 | 34,8 | 4,5 | 30 |
| Пожарное депо | работников |  | 10 |  | 30 | 0,2 |  |  | 0,3 | 2 |  |  |
| Станция технического обслуживания | работников |  | 6 |  | 36,5 | 0,33 |  |  | 0,219 | 1,98 |  |  |
| Автозаправочная станция | работников |  | 6 |  | 146 | 1,314 |  |  | 0,876 | 7,884 |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  | 91,308 | 644,074 | 189,069 | 1625,755 |
| Всего до 2035 года |
| P, т | 280,37 |
| V, куб.м | 2269,82 |

Таблица 1.12

ТБО, образующиеся от населения

| Форма проживания | Численность жителей, чел. | Норматив образования ТБО на 1 чел. | Расчетное количество ТБО |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Существующее положение | 2015-2025 гг. | 2025-2035 гг. |  | Существующее положение | На период 2015-2025 гг. | На период 2025-2035 гг. |
|  |  |  |  | кг/год | куб.м /год | т/год | куб.м/год | т/год | куб. м/год | т/год | куб. м/год |
| Временное население (коэффициент 0,5) |  |  |  | 130,9 | 1,19 |  |  |  |  |  |  |
| Постоянное население | 25 | 175 | 2386 |  |  | 3,273 | 29,75 | 22,908 | 208,25 | 312,327 | 2839,34 |
| Всего |  |  |  |  |  | 3,273 | 29,75 | 22,908 | 208,25 | 312,327 | 2839,34 |
| Всего на расчетный срок |
| P, т | 338,507 |
| V, куб.м | 3077,34 |

Таблица 1.13

Сводная таблица ТБО

| Наименование деревень | Расчетное количество ТБО |
| --- | --- |
|  | Существующее положение | На период 2015-2025 гг. | На период 2025-2035 гг. |
|  | ЖКХ | Коммерческие организации | ЖКХ | Коммерческие организации | ЖКХ | Коммерческие организации |
|  | P, т | V, куб.м | P, т | V, куб.м | P, т | V, куб.м | P, т | V, куб.м | P, т | V, куб.м | P, т | V, куб.м |
| Ильино | 3,273 | 29,750 |  |  | 22,908 | 208,250 | 91,308 | 644,074 | 312,327 | 2839,340 | 189,069 | 1625,755 |

Таблица 1.14

Расчет потребности в контейнерах для несортированных и крупногабаритных отходов

| Наименование деревень | На расчетный срок |
| --- | --- |
|  | Объемы отходов в год | Количество контейнеров |
|  | ЖКХ | Коммерческие организации | ЖКХ | Коммерческие организации |
|  | V, куб.м | V, куб.м | объемом 6 куб.м, шт. | объемом 3х0,75 куб.м, шт. | объемом 12 куб.м, шт. | объемом 0,75 куб.м, шт. |
|  |  |  |  |  |  | 2х0,75 | 6х0,75 |
| Ильино | 3077,34 | 2269,829 | - | 5 | - | 5 | - |

Мероприятия местного значения муниципального района до 2027 года:

строительство межпоселкового газопровода высокого давления в дер. Ильино.

Мероприятия местного значения поселения до 2027 года:

строительство сетей водоснабжения протяженностью 7,5 км в дер. Ильино;

строительство сетей водоотведения протяженностью 7,5 км в дер. Ильино;

строительство блочно-модульной газовой котельной мощностью 5 Гкал/ч в дер. Ильино;

строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и подводящих сетей ВЛ 10 кВ в дер. Ильино;

строительство сетей газоснабжения протяженностью 7,5 км в дер. Ильино.

2. Характеристика состояния и проблем

соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

муниципального образования Оржицкое сельское поселение

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области

Электроснабжение

Электроснабжение деревни Ильино осуществляется от существующей ПС 35/10 кВ «Спиринская» по воздушным линиям 6-10 кВ. Класс напряжения трансформаторов в составе указанной ПС – 35 кВ, общая мощность 8 МВ∙А (два трансформатора по 4 МВ∙А). Схемой и программой развития электроэнергетики Ленинградской области, утвержденной распоряжением Губернатора Ленинградской области от 27 апреля 2017 года № 256-рг, реконструкция указанной ПС не предусмотрена, а подводящая ВЛ 35 кВ Гостилицкая-1 (ВЛ 35 кВ Университет – Спиринская) отнесена к перечню ЛЭП, отработавших нормативный срок службы. В соответствии с данными, размещенными на портале ПАО «Ленэнерго» в сети интернет возможность технологического присоединения к ПС «Спиринская» отсутствует.

В границах деревни Ильино расположены две трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ, к которым подключена существующая индивидуальная жилая застройка.

Теплоснабжение

В настоящий момент газоснабжение деревни Ильино не осуществляется. Газоснабжение планируется осуществлять от планируемого к строительству межпоселкового газопровода высокого давления (от существующего газопровода, проходящего вдоль автомобильной дороги А-120 до деревни Ильино). В целях реализации указанного мероприятия в юго-западной части деревни Ильино планируется размещение газораспределительной станции.

В настоящее время вся частная и усадебная застройка получает тепло от индивидуальных источников, работающих на различных видах топлива.

Газоснабжение на приготовление пищи

В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области потребление населением газа на приготовление пищи определяется исходя из следующих показателей: 13 куб. м/чел в мес. или 156 куб. м/чел. в год.

Таким образом, на первую очередь потребление газа на приготовление пищи составит 26,00 тыс. куб. м в мес. или 312,00 тыс. куб. м в год, а на расчетный срок 33,62 тыс. куб. м в мес. или 403,42 тыс. куб. м в год.

Источник газоснабжения – ГРС «Лебяжье». Год ввода в эксплуатацию – 1984. Проектный расход 30 тыс. куб. м/час, фактический расход 2,01 тыс. куб. м/час. Реконструкция не требуется.

Кроме того, в соответствии с генеральной схемой газоснабжения и газификации Ленинградской области планируется строительство межпоселкового газопровода от существующего газопровода высокого давления до деревни Ильино.

## Водоснабжение и водоотведение

В настоящий момент централизованное водоснабжение и водоотведение в деревне Ильино не осуществляются.

У восточной границы деревни Ильино расположены четыре скважины из которых вода подается на водонасосную станцию (установлены два резервуара чистой воды емкостью 200 м3 каждый). Вода хлорируется жидким хлором и насосами второго подъема подается потребителям.

На водонасосной станции размещены два насоса. Основной насос марки К-100-65-250, подача 2400 м3/сут, напор 80 метров, и резервный насос марки К-100-65-250, подача 2400 м3/сут, напор 80 метров. Автоматического регулирования давления на водозаборе нет. Год ввода в эксплуатацию – 1973.

По составу вода в водозаборе относится к пресной гидрокарбонатно-сульфатно-кальциево-магниевой, жесткой (7,1-7,3 мг-экв/дмз), щелочной (6,8 мг-экв/дмз) Обеззараживание производится жидким хлором.

Таблица 2.1

Технические параметры скважин водозаборных сооружений

| № скважины | Расстояние до ВНС, м | Год ввода в эксплуатацию | Глубина скважины, м | Производительность м3/сут | Абсолютная отметка устья скважины, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3081 | 1880 | 1975 | 30 | 121 | 129 |
| 2925/2 | 1180 | 1972 | 40 | 268 | 129 |
| 2925/3 | 760 | 1972 | 40 | 268 | 129 |
| 2925/4 | 420 | 1972 | 40 | 360 | 129 |

Таблица 2.2

Сведения паспортов скважин

| № скважины | Статический уровень воды, м | Дебит, м3/сут | Понижение уровня, м | Удельный дебит м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3081 | 15 | 216-259 | 5-6 | 43-43 |
| 2925/2 | 15 | 259-346 | 1-1,5 | 259-259 |
| 2925/3 | 15 | 259-346 | 1-1,5 | 259-259 |
| 2925/4 | 15 | 259-346 | 1-1,5 | 259-346 |

Все скважины оборудованы погружными насосами с характеристиками ЭЦВ-8-25-100, производительностью 480 м3/сут, вокруг скважин обозначена зона санитарной охраны радиусом 50 метров. Скважины не имеют проекта зон санитарной охраны второго и третьего пояса, зона санитарной охраны первого пояса прията равной 50 метров.

Кроме того, вблизи деревни Ильино расположены три законсервированные скважины общей производительностью 804 м3/сут, находящиеся на статическом уровне воды 15 метров, глубиной 40 метров каждая. Согласно данным ООО «ЛР ТЭК» на начало 2012 года горизонт не загрязнен.

Все семь скважин (включая три законсервированных) находятся на одном уровне горизонта 30-40 метров.

Общая производительность скважин 1821 м3/сут, из них 1017 м3/сут действующие, 814 м3/сут законсервированные.

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры подготовлена на основании генерального плана муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район, утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 4 декабря 2017 года № 545;

При подготовке программы учтены:

-	требования к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 502 от 14.06.2013;

-	региональные нормативы градостроительного проектирования Ленинградской области, утвержденные постановлением Правительства Ленинградской области от 27.07.2015 № 286;

-	СНиП 11-02-96 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

-	СП 11-102-97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства»;

-	СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации» (раздел 3.1.5.);

-	СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.12.2010 № 820,

-	СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;

-	СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009», утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2011 № 635/10 (в ред. изменения № 1, утвержденным приказом Минстроя России от 07.08.2014 N 438/пр);

-	СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;

-	СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;

-	СП 132.13330.2011. Свод правил. Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования, утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 05.07.2011 №320;

-	СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (нов. ред.);

-	приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 года № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков»;

-	методические рекомендации по разработке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденные приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 27.12.2011 № 613 (в ред. приказа Минстроя России от 17.03.2014 N 100/пр);

-	методические рекомендации Министерства спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации по обеспечению соблюдения требований доступности при предоставлении услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения, с учетом факторов, препятствующих доступности услуг в сфере спорта и туризма;

-	методика, позволяющая объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с возможностью учета региональной специфики, утвержденная приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2012 № 627;

-	схемы территориального планирования Российской Федерации в редакциях на 01.01.2016;

-	схема территориального планирования Ленинградской области, утвержденная постановлением Правительства Ленинградской области от 29.12.2012 № 460, с изменениями, утвержденными постановлением Правительства Ленинградской области от 21.12.2015 № 490;

-	схема территориального планирования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, утвержденная решением совета депутатов от 25.09.2013 № 24.