|  | Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО» |
| --- | --- |
| 199178, г. Санкт-Петербург, 18-ая линия ВО, д.31, БЦ «Сенатор», корпус «Е», офис 304, www.enko.spb.ru тел./факс+7–812–332 9710, тел. +7–812–332 9714; e-mail: enko@ enko.spb.ru |

Инв. № 70/863к1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БОЛЬШЕКОЛПАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГАТЧИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Материалы по обоснованию изменений в Генеральный план

| Генеральный директор, к.г.н. | С.В. Скатерщиков |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора, Главный архитектор проекта | О.В. Красовская |
| Заместитель генерального директора, Главный инженер | А.Г. Петров |

Большие Колпаны

2018 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5

1	АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ	6

1.1.	Основные сведения о территории	6

2	РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ	7

2.1.	Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития, утвержденные документами территориального планирования сведения о планируемых объектах	7

2.1.1.	Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения	7

2.1.2.	Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, их основные характеристики, местоположение	7

2.1.3.	Утвержденные схемой территориального планирования Ленинградской области сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов регионального значения их основные характеристики, местоположение	8

2.1.4.	Утвержденные схемой территориального планирования Гатчинского муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение	8

2.2. Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории	8

2.3. Развитие инженерной инфраструктуры	9

2.2.1 Электроснабжение	9

2.2.2. Газоснабжение	9

2.2.3. Теплоснабжение	9

2.2.4. Водоснабжение и водоотведение	9

3.	Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на функционирование проектируемой территории	11

3	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ	19

Список используемых сокращений:

| авт. – автомобиль | м. – мужчина |
| --- | --- |
| а/д – автомобильная дорога | п.– поселок |
| АХОВ – аварийно химически опасное вещество | п/п – по порядку |
| г. – год | пр. – прочее |
| гг. – годы | р. – река |
| ГВС ср. – среднечасовой расход на горячее | ред. – редакция |
| водоснабжение | рис. – рисунок |
| ГРП – газорегуляторный пункт | СЗЗ – санитарно-защитная зона |
| ГГРП – головной газорегуляторный пункт | ст. – станция |
| ГРС – газораспределительная станция | сут. – сутки |
| ГСМ – горюче-смазочные материалы | ТБО – твердые бытовые отходы |
| д. – деревня | тыс. – тысяча |
| др. – другой | т.у.т. – тонна условного топлива |
| ед. – единица | ул. – улица |
| ж. – женщина | чел. – человек |
| ж/д – железная дорога | ш. – шоссе |
| ЖКС – жилищно-коммунальная система | эт. – этаж |
| ЗСО – зона санитарной охраны |  |
| и т.д. – и так далее |  |
| и т.п. – и тому подобное |  |
| кол-во – количество |  |
| КОС – канализационные очистные сооружения |  |

Состав внесения изменений в генеральный план

| № | Наименование документа | Инв. № |
| --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |
| 1 | Изменения в генеральный план Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области. Материалы по обоснованию | 70/863к1 |
| 2 | Внесение изменений в генеральный план Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области. Положение о территориальном планировании | 70/862к1 |
| Карты материалов по обоснованию проекта |
| 1 | Карта зон с особыми условиями использования территории | 70/874к1 |
| Карты в составе изменений в Генеральный план |
| 1 | Карта границ населенных пунктов | 70/867к1 |
| 2 | Карта функциональных зон | 70/868к1 |
| 3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения | 70/866к1 |
| Электронная версия проекта |
| 1 | Электронные материалы проекта открытого пользования | 70/884к1 |

# ВВЕДЕНИЕ

1. В соответствии с Уставом муниципального образования Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области сокращенное наименование муниципального образования – Большеколпанское сельское поселение.

2. Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района подготовлено в соответствии с требованиями статей 23 и 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации и Техническим заданием на подготовку внесения изменений.

4. Изменения, вносимые в Генеральный план муниципального образования Большеколпанского сельского поселения Гатчинского муниципального района, соответствуют требованиям действующего законодательства в области регулирования градостроительной деятельности, земельному, водному, лесному, природоохранному и иному законодательству Российской Федерации и Ленинградской области, нормативно-технических документов в области градостроительства федерального и регионального уровней, нормативных правовых актов органов местного самоуправления.

5. Внесение изменений подготовлено на часть территории муниципального образования.

6. Графические материалы вносимых в Генеральный план изменений выполнены в масштабе 1: 5 000 с использованием компьютерных геоинформационных технологий. Электронная версия графических материалов выполнена в виде векторных слоев в формате ArсGIS системе координат МСК 47 Зона 2. База пространственных и иных данных об объектах градостроительной деятельности выполнена в соответствии с Техническим заданием.

7. Внесение изменений в Генеральный план Большеколпанского сельского поселения производятся в отношении участков с кадастровыми номерами 47:23:0420003:32 и 47:23:0420003:195

# АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТЕРРИТОРИИ

## Основные сведения о территории

Большеколпанское сельское поселение расположено на автодороге М-20 (E-95) Санкт-Петербург – Псков, в непосредственной близости от автодороги А-120 «Магистральная»:

3 км от станции Гатчина-Товарная железной дороги Мга – Ивангород

1 км к югу от Гатчины

Общая площадь поселения 15208,7 га.

Поселение граничит:

на севере – с Пудостьским сельским поселением;

на северо-востоке – с Гатчинским городским поселением;

на северо-востоке – с Новосветским сельским поселением;

на востоке – с Кобринским сельским поселением;

на юге – с Рождественским сельским поселением;

на юго-западе – с Волосовским муниципальным районом;

на западе – с Елизаветинским сельским поселением;

на северо-западе – с Войсковицким сельским поселением;

По территории поселения проходит железная дорога Гатчина – Ивангород.

По территории поселения проходят автомобильные дороги:

М-20 (Е-95) Санкт-Петербург – Псков – граница с Белоруссией;

А-120 «Магистральная» Серово – Кировск – Большая Ижора;

Р-38 Гатчина – Ополье.

Большеколпанское сельское поселение располагается на вершине Ижорской возвышенности, в связи с этим на его территории очень мало водоёмов. По территории поселения протекает ручей Сиворицкий, впадающий в берущую здесь начало реку Суйда, а у деревни Парицы из местных ключей берёт начало река Парица. Самыми крупными водоёмами являются искусственные пруды, возникшие на месте Парицкого и Борницкого карьеров.

Территория, в отношении которой вносятся изменения, расположена по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, промзона 1, уч. 2 и уч. 2А и состоит из двух смежно расположенных участков с кадастровыми номерами 47:23:0420003:32 и 47:23:0420003:195 находится в существующих границах дер. Большие Колпаны. По генеральному плану Большеколпанского сельского поселения Гатчинского района, утвержденного 20 февраля 2014 г участки с кадастровыми номерами 47:23:0420003:32 и 47:23:0420003:195 имеют функциональную зону – зона транспортной инфраструктуры. Проектом внесения изменений предлагается изменить существующую зону на зону производственных объектов IV-V класса опасности с максимальной Санитарно-защитной зоной 100м. На рассматриваемых земельных участках планируется строительство завода по производству безалкогольных напитков.

# РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ АНАЛИЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВОЗМОЖНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ ЕЕ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗИРУЕМЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОГО ВЛИЯНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ НА КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИИ

## Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития, утвержденные документами территориального планирования сведения о планируемых объектах

## Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения

Создание объектов капитального строительства местного значения поселения программой комплексного развития социальной инфраструктуры в муниципальном образовании Большеколпанское сельское поселение Гатчинского муниципального района Ленинградской области, утвержденной постановлением главы администрации 24.11.2017, на рассматриваемой территории не предусмотрено.

## Утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов федерального значения, их основные характеристики, местоположение

Документами территориального планирования Российской Федерации не предусматривается размещение на рассматриваемой территории объектов федерального значения, а именно:

- схемой территориального планирования Российской Федерации в области энергетики (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2013 года № 2084-р);

- схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2013 года № 384-р);

- схемой территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части трубопроводного транспорта) (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2013 года № 1416-р);

- схемой территориального планирования Российской Федерации в области высшего профессионального образования (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2013 года № 247-р)

- схемой территориального планирования Российской Федерации в области здравоохранения (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 года № 2607-р);

## Утвержденные схемой территориального планирования Ленинградской области сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения объектов регионального значения их основные характеристики, местоположение

Схемой территориального планирования Ленинградской области (утвержденой постановлением Правительства Ленинградской области от 29 декабря 2012 года № 460 с учетом изменений, утвержденных постановлением Правительства Ленинградской области от 29.10.2015 № 415 и от 21.12.2015 № 490) не предусматривается размещение на рассматриваемой территории объектов регионального значения.

## Утвержденные схемой территориального планирования Гатчинского муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение

Схемой территориального планирования Гатчинского района, утвержденной решением совета депутатов №134 от 29.12.2010, не предусматривается размещение объектов местного значения на рассматриваемой территории объектов местного значения.

## 2.2. Развитие планировочной структуры. Функциональное зонирование территории

Сведения о категории земель, на которых планируется объект капитального строительства

Объект капитального строительства «Завод по производству безалкогольных напитков» расположен по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, промзона 1, уч. 2 и уч. 2А в составе двух смежно расположенных участков с кадастровыми номерами 47:23:0420003:32 и 47:23:0420003:195, относящихся к территории земель населенных пунктов деревни Большие Колпаны. Земельный участок являются собственностью ООО «ПК Родник». Площадь земельного участка 4 га. С юга и востока территория строительства ограничена существующим проездом, за которым располагается гаражно-строительный кооператив, с остальных сторон – граничащими участками сельскохозяйственного назначения.

Функциональное зонирование территории

Градостроительная концепция проекта внесения изменений в генеральный план Большеколпанского сельского поселения основана на стратегической цели территориального планирования – улучшение инвестиционного потенциала поселения и создание дополнительных рабочих мест для местного населения Большеколпанского сельского поселения. В целях реализации этой стратегии и планируется возведение объекта по производству безалкагольных напитков.

Проектом внесения изменений в генеральный план планируется внесение изменений в функциональное зонирование в д. Большие Колпаны, а именно: изменение функционального зонирования территории кадастровых участков 47:23:0420003:32 и 47:23:0420003:195 с зоны транспортной инфраструктуры на производственную зону IV-V класса опасности для строительства завода по производству безалкогольных напитков.

## 2.3. Развитие инженерной инфраструктуры

## 2.2.1 Электроснабжение

В соответствии с проектной документацией, разработанной ООО "ГРАДТЕХ" электрическая нагрузка потребителей завода по производству безалкогольных напитков составит ориентировочно 3,0 МВт.

В соответствии с Техническими условиями для присоединения к электрическим сетям ПАО Ленэнерго (приложение № 1 к Договору об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям № ОД-9014-18 11930-Э-18 от 22 мая 2018 г.) основным источником питания будет являться ПС 35/10 кВ "Войсковицы".

Электроснабжение проектируемого завода, в соответствии с Техническими условиями, предусматривается от проектируемой встроенной трансформаторной подстанции (ТП) 10/0,4 кВ с двумя трансформаторами по 1600 кВ·А каждый. Место установки ТП 10/0,4 кВ определить проектом.

Для подключения проектируемой ТП 10/0,4 кВ на ПС 35/10 кВ "Войсковицы"потребуется оборудовать новую ячейку 10 кВ. От ячейки в РУ-10 кВ ПС 35/10 кВ "Войсковицы" до ПКУ потребителя необходимо построить новую ВЛ-10 кВ. Тип, марку и сечение провода, а также трассу прохождения ВЛ-10 кВ определить отдельным проектом по согласованию с ПАО Ленэнерго.

## 2.2.2. Газоснабжение

Газоснабжением природным газом в соответствии с проектной документацией, разработанной ООО «ГРАДТЕХ», подлежит паро-водогрейная котельная, расположенная в производственно-складском корпусе проектируемого завода по производству безалкогольных напитков. Расход газа на котельную составит 386 куб. м/час. Подключение возможно осуществить от существующих распределительных газопроводов в д. Большие Колпаны.

## 2.2.3. Теплоснабжение

Теплоснабжение проектируемого завода по производству безалкогольных напитков, расположенного в д. Большие Колпаны, промзона 1, уч. 2 и 2а в соответствии с проектной документацией, разработанной ООО «ГРАДТЕХ», предусматривается от проектируемой встроенной паро-водогрейной газовой котельной, расположенной в производственно-складском корпусе. Расход тепловой энергии на отопление и вентиляцию от котельной составит 1261,67 кВт.

## 2.2.4. Водоснабжение и водоотведение

Проектируемый завод предназначен для приготовления и розлива в ПЭТ- бутылки воды и безалкогольных напитков, как газированных, так и негазированных.

Источником водоснабжения проектируемого объекта являются три артезианские скважины, расположенные на площадке проектируемого предприятия.

Объем водопотребления 1200 куб. м/сут.

Канализационные стоки проектируемого завода направляются на очистные сооружения, размещаемые на площадке строительства, с отведением очищенного стока в р. Колпанская

посредством организации закрытого коллектора с береговым одиночным выпуском в 0,4 км от истока.

Прогнозируемый объем отведения очищенных хозяйственно-бытовых сточных вод в р. Колпанская – 14,0 куб. м/сут.

Прогнозируемый объем отведения очищенных производственных  сточных вод в р. Колпанская – 311,0 куб. м/сут.

Прогнозируемый объем отведения очищенных поверхностных сточных вод в р. Колпанская – 141,0 куб. м/сут.

Для установления технической возможности и экономической целесообразности и определения варианта решений:

- либо подключение к сетям водоснабжения и водоотведения на территории поселка Большие Колпаны;

- либо строительство собственного водозабора и собственных КОС;

необходимо выполнить технико-экономическое обоснование (ТЭО) проектируемого завода безалкогольных напитков.

# Анализ возможных последствий воздействия современных средств поражения и чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера на функционирование проектируемой территории

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 и исходными данными и требованиями, выданными для разработки раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций», включаемого в задание на проектирование ГУ МЧС России по Ленинградской области, выданное для разработки настоящего раздела, определено, что территория Большеколпанского сельского поселения к группам категорированных по гражданской обороне территорий не отнесена.

Проектируемая территория находится:

в зоне возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения),

в зоне возможных слабых разрушений,

в зоне световой маскировки.

Близлежащие объекты и города, отнесенные к категории по ГО – г. Гатчина – 3 группа по ГО.

Рассматриваемая территория не попадает в зону возможного катастрофического затопления. Опасные геологические процессы, вызывающие необходимость инженерной защиты сооружений и территории, отсутствуют.

Основные факторы риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории городского поселения.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Аварии на потенциально-опасных объектах.

На территории Большеколпанского поселения расположены потенциально опасные объекты. В случае ЧС на данных объектах возможны пожары, взрывы, влекущие возможные человеческие жертвы, крупный материальный ущерб, а так же вред окружающей среде.

Таблица 3

Перечень потенциально опасных объектов

| № | Объект | Адрес | Опасное вещество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОАО «Газпром» ООО «Газпром ПХГ» | д. Лядино | Газ (метан), 200 млн. куб. м. |
| 2 | ЗАО «Гатчинский комбикормовый завод» | д. Малые Колпаны, ул. Западная, д. 31 | Мелкодисперсная пыль |
| 3 | ЗАО «СибРосьПереработка» | д. Малые Колпаны, Промзона 1, уч. 1 | Углеводородное сырье |
| 4 | ООО «Компания ЛВЖ – 701» | д. Малые Колпаны, Промзона 1, уч. 1 | Светлые нефтепродукты |

На прилегающей к району проектирования территории находится Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова (ПИЯФ) (г. Гатчина, Орлова Роща), входящий в перечень потенциально-опасных объектов (3 класс опасности) Гатчинского муниципального района Ленинградской области.

Территория ПИЯФ РАН занимает площадь 28 га. Юго-западный участок территории площадью 4,4 га (2200x220 м) занимает реакторный комплекс ВВР-М (научно-исследовательский реактор тепловой ВВР-М, мощностью 18 МВт, год ввода в эксплуатацию - 1959.) Здания и сооружения реакторного комплекса ВВР-М располагаются на территории ПИЯФ РАН в 1,5 км от г. Гатчина. Реакторный комплекс по всему периметру оборудован элементами физической защиты в соответствии с требованиями «Правил физической защиты ядерных материалов, ядерных установок и пунктов хранения ядерных материалов». Удаление газообразных и аэрозольных радиоактивных сред с реактора ВВР-М осуществляется через вентиляционную трубу высотой 60 м и диаметром 2 м.

Органами Государственного санитарного надзора для реакторного комплекса ВВР-М утверждены:

санитарно-защитная зона составляют 1100,

зона наблюдения - 4000 м.

При гипотетической аварии на ПИЯФ, выбросе на уровне 5 % накопленных в реакторе ВВР-М продуктов деления из трубы вентилятора суммарная доза, облучения при неблагоприятных ветрах может достичь значений 0,05 - 2,5 бэр.

Через два часа, от момента гипотетической аварии, после медленного прохождения облака, мощность дозы упадет на несколько порядков. Загрязнение территории будет в виде равномерного распределения, которое не представляет серьезной опасности, но если предположить локализацию концентрации, то часть территории в 2-5 кв. км может оказаться непригодной для хозяйственной деятельности без ее дезактивации. Важнейшим мероприятием явится тщательное дозиметрическое обследование и возможное установление запретных зон. Размеры зоны вероятного распространения ЧС – от 5 до 200 кв. км.

Авария на ПИЯФ аварийное облучение в течении года:

на территории ПИЯФ - 100 человек;

в 6 км зоне - до 5000 чел.; - в 20 км зоне - до 15000 чел.;

в 40 км зоне - до 50000 чел.;

в 100 км зоне - до 1 млн. чел.

Соответствующая коллективная доза Н> 14250 чел.-зв.

В соответствии с материалами Отчета ПИЯФ РАН № ЭР-133 «Прогноз радиационной обстановки на местности при максимальной проектной и гипотетической авариях на реакторе ВВР-М», проведение мероприятий по эвакуации населения или его отселению при таких авариях на ядерном реакторе ВВР-М не потребуется.

При аварии с разрушением ядерного реактора на ЛАЭС в зону возможного радиоактивного заражения (загрязнения) попадает все население Гатчинского муниципального района (Ленинградской АЭС, расположенной в г. Сосновый Бор Ленинградской области на расстоянии около 80 км). В этом случае радиоактивное заражение местности возможно с уровнями радиации от 0,1 до 1,0 Р/ч на площади 500 кв. км с населением 75 тыс. человек.

Зона заражения от внутреннего облучения может быть глубиной до 200 км.

При соблюдении режимов радиационной защиты и мер радиационной безопасности, потерь не ожидается.

При повышении предельно допустимых доз облучения разработан расчет на эвакуацию.

Аварии на транспорте.

Особенностью рассматриваемой территории является достаточно плотная сеть магистральных коммуникаций (транспортных и инженерных) на которых возможны аварии и опасные происшествия.

Транспорт является источником повышенной опасности, как для пассажиров, так и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним в большом количестве перевозят легковоспламеняющиеся, химические, взрывчатые и др. вещества, представляющие угрозу жизни и здоровью людей. Наиболее уязвимыми участками на железнодорожном транспорте являются станции, переезды и подъездные пути предприятий.

Аварии и катастрофы на железнодорожном транспорте происходят по природным причинам и по вине человека.

Природными причинами аварий и катастроф могут стать ураганы; природные пожары; подтопления.

Причины, связанные с деятельностью человека: неисправности железнодорожного пути, неисправность поезда, неисправности средств сигнализации, ошибки диспетчеров, невнимательность и халатность машинистов.

Чаще всего происходят: сход поезда с рельсов, столкновения, наезды на препятствия на переездах, пожары и взрывы непосредственно в вагонах.

Аварии с разливом опасных грузов возможны в случае транспортного происшествия и при нарушении технологии ведения погрузочно-разгрузочных работ. Аварийные ситуации при транспортировке АХОВ по железной дороге Санкт-Петербург – Псков, Мга - Ивангород и автомобильным дорогам района, по которым осуществляется перевозка различных АХОВ (наиболее часты перевозки аммиака и хлора), взрыво- и пожароопасных веществ (ГСМ и СУГ). Наиболее тяжелые последствия могут возникнуть при аварии на ж/д станции «Гатчина – Западный Парк».

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения на случай производственных аварий в качестве исходных данных принимается самый неблагоприятный вариант:

Емкости, содержащие АХОВ, разрушаются полностью (уровень заполнения 95 %);

железнодорожная емкость с хлором		46 куб. м;

железнодорожная емкость с аммиаком	54 куб. м;

автомобильная емкость с хлором		1 т;

автомобильная емкость с аммиаком		8 куб. м;

Толщина свободного разлития 		0,05 м;

Метеорологические условия - инверсия, скорость приземного ветра - 1 м/с;

Направление ветра от очага ЧС в сторону территории объекта;

Температура окружающего воздуха 		+20 °С;

Время от начала аварии				1 час.

Таблица 4

| № п/п | Параметры | хлор | аммиак |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 т | 46 м3 | 8 м3 | 54 м3 |
|  | Степень заполнения цистерны, % | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | Молярная масса АХОВ, кг/кМоль | 70,91 | 70,91 | 17,03 | 17,03 |
|  | Плотность АХОВ (паров), кг/м3 | 0,0073 | 0,0073 | 0,0017 | 0,0017 |
|  | Пороговая токсодоза, мг*мин | 0,6 | 0,6 | 15 | 15 |
|  | Коэффициент хранения АХОВ | 0,18 | 0,18 | 0,01 | 0,01 |
|  | Коэффициент химико-физических свойств АХОВ | 0,052 | 0,052 | 0,025 | 0,025 |
|  | Коэффициент температуры воздуха для Qэ1 и Qэ2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т | 0,95 | 67,87 | 5,18 | 34,94 |
|  | Эквивалентное количество вещества по первичному облаку, т | 0,171 | 12,22 | 0,002 | 0,014 |
|  | Эквивалентное количество вещества по вторичному облаку, т | 0,522 | 37,27 | 0,150 | 1,016 |
|  | Время испарения АХОВ с площади разлива, ч : мин | 1:29 | 1:29 | 1:21 | 1:21 |
|  | Глубина зоны заражения, км |  |  |  |  |
|  | Первичным облаком | 1,581 | 21,496 | 0,079 | 0,43 |
|  | Вторичным облаком | 3,229 | 43,413 | 1,491 | 4,79 |
|  | Полная | 4,023 | 54,16 | 1,530 | 4,998 |
|  | Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, км | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Глубина зоны заражения АХОВ за 1 час, км | 4,023 | 5 | 1,53 | 4,998 |
|  | Предельно возможная глубина зоны заражения АХОВ, км | 4,651 | 64,27 | 1,732 | 5,629 |
|  | Площадь зоны заражения облаком АХОВ, кв. км |  |  |  |  |
|  | Возможная | 25,409 | 39,24 | 3,66 | 39,21 |
|  | Фактическая | 1,34 | 2,025 | 0,19 | 2,024 |

В случае аварии или катастрофы на железной дороге с розливом АХОВ возникнет зона заражения глубиной до 5 км, площадью от 20 до 60 кв. км. Участок заражения будет зависеть от направления приземного ветра, скорости, глубины распространения зараженного воздуха, от количества выброшенного АХОВ.

Решения по предупреждению ЧС на проектируемой территории в результате аварий с АХОВ включают:

экстренную эвакуацию в направлении, перпендикулярном направлению ветра и указанном в передаваемом сигнале оповещения ГО;

сокращение инфильтрации наружного воздуха и уменьшение возможности поступления ядовитых веществ внутрь помещений путем установки современных конструкций остекления и дверных проемов;

хранение в помещениях больниц, поликлиник, школ средств индивидуальной защиты (противогазов). Предлагается использовать для защиты органов дыхания фильтрующий противогаз ГП-7В с коробками по виду АХОВ.

Таблица 5

Характеристики зон поражения при авариях с ГСМ и СУГ

| Параметры | а/д цистерна | ж/д цистерна |
| --- | --- | --- |
|  | ГСМ | СУГ | ГСМ | СУГ |
| Объем резервуара, м3 | 20 | 14,5 | 73 | 73 |
| Масса топлива в разлитии, т | 14,63 | 8,63 | 53,4 | 43,4 |
| Эквивалентный радиус разлития, м | 11 | 8,9 | 33,2 | 19,9 |
| Площадь разлития, м2 | 380 | 246,5 | 3468 | 1241 |
| Масса топлива участвующая в образовании ГВС | 0,02 | 0,7 | 0,02 | 0,7 |
| Масса топлива в ГВС, т | 0,293 | 6,039 | 1,068 | 30,405 |
| Зоны воздействия ударной волны на промышленные объекты и людей |
| Зона полных разрушений, м | 10,6 | 29,3 | 16,4 | 50,5 |
| Зона сильных разрушений, м | 26,4 | 73,3 | 40,9 | 126,3 |
| Зона средних разрушений, м | 59,5 | 164,9 | 92,0 | 284,2 |
| Зона слабых разрушений, м | 152,1 | 421,4 | 235,2 | 726,2 |
| Зона расстекления (50 %), м | 251,2 | 696,2 | 388,5 | 1199,7 |
| Порог поражения 99 % людей, м | 18,5 | 51,3 | 28,6 | 88,4 |
| Порог поражения людей (контузия), м | 29,1 | 80,6 | 45,0 | 138,9 |
| Параметры огневого шара |
| Радиус огневого шара, м | 17,2 | 45,9 | 26,1 | 77,6 |
| Время существования огневого шара, с | 3,3 | 7,2 | 4,6 | 10,9 |
| Скорость распространения пламени, м/с | 35 | 58 | 43 | 76 |
| Величина воздействия теплового потока на здания и сооружения на кромке огневого шара, кВт/м2 | 130 | 220 | 130 | 220 |
| Индекс теплового излучения на кромке огневого шара | 2146 | 9507 | 3004 | 14472 |
| Доля людей, поражаемых на кромке огневого шара, % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Параметры горения разлития |
| Ориентировочное время выгорания, мин : сек | 16:44 | 30:21 | 16:44 | 30:21 |
| Величина воздействия теплового потока на здания, сооружения и людей на кромке разлития, кВт/м2 | 104 | 176 | 104 | 176 |
| Индекс теплового излучения на кромке горящего разлития | 29345 | 59179 | 29345 | 59179 |
| Доля людей, поражаемых на кромке горения разлития, % | 79 | 100 | 79 | 100 |

При взрывных явлениях при авариях с СУГ и ГСМ на железной и автомобильной дороге объекты народного хозяйства, технологическое оборудование, жилые дома могут попасть в соответствующие зоны разрушений.

Аварии на АЗС

Таблица 6

Перечень автозаправочных станций

| 1 | АЗС «Фаэтон» | Киевское ш., 54 км. | Светлые нефтепродукты |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | АЗС «Фаэтон» | Двинское ш., д. 21 | Светлые нефтепродукты |

На АЗС имеются топливораздаточные колонки. Территория оборудована молниезащитой, первичными средствами пожаротушения.

Нефтепродукты на АЗС поступают в автоцистернах. Слив нефтепродуктов в резервуары производится через сливные рукава самотеком в присутствии оператора и водителя. Резервуары хранения топлива одностенные. В помещении операторской размещены рабочее место оператора, пульт управления раздаточными колонками, рубильник отключения электроэнергии на АЗС.

Заправка резервуаров хранения топлива производится через сливные колодцы, оснащенные герметичными быстроразъемными муфтами, фильтрами, огнепреградителями со специальной площадки, оборудованной маслобензостойким покрытием и аварийными подземными резервуарами. При неисправном сливном устройстве автоцистерн и резервуаров слив нефтепродуктов не производится.

АЗС оснащены электронной системой управления при помощи, которой можно контролировать работу топливораздаточных колонок, осуществлять заправочные операции, контролировать запас топлива и резервуары хранения, экстренно прекращать отпуск топлива. Максимально возможный объем разлившихся нефтепродуктов для АЗС определяется 100 % объема автоцистерны.

При самом неблагоприятном развитии аварии на АЗС носят локальный характер.

Воздействию поражающих факторов при авариях может подвергнуться весь персонал АЗС и клиенты, находящиеся в момент аварии на территории объекта. Наибольшую опасность представляют пожары. Смертельное поражение люди могут получить практически в пределах горящего оборудования и операторной.

Наиболее вероятным результатом воздействия взрывных явлений на объекте будут разрушение здания операторной, навеса и ТРК.

Людские потери со смертельным исходом - в районе площадки слива ГСМ с АЦ, ТРК. На остальной территории объекта маловероятны. Возможно поражение людей внутри операторной вследствие расстекления и возможного обрушения конструкций.

Аварии могут привести к загрязнению территории нефтепродуктами.

Безопасное расстояние (удаленность) при пожаре в здании операторной для людей составит - более 16 м, при разлитии ГСМ - более 36 м.

Аварии на трубопроводном транспорте.

По территории поселения в южной части (в обход населенных пунктов) проходит магистральный газопровод, обслуживаемый ООО «Лентрансгаз». Газопровод проходит по территории занятой лесом.

Причиной аварии на газопроводе может являться разрыв газопровода, истечение (выброс) газа под давлением и взрыв облака газо-воздушной смеси. При аварии на газопроводе возможны взрывы и пожары.

Аварии на объектах жизнеобеспечения.

Наибольшую опасность, в плане аварии и возможных последствий представляют следующие объекты:

трансформаторные электрические подстанции;

котельные;

сети (тепловые, водопроводные);

очистные сооружения;

ЛЭП

В случае аварии на котельной зона поражения не выйдет за пределы объекта, но вероятны перебои с теплоснабжением социальных объектов, жилых массивов, производственных территорий. Наиболее опасна такая ситуация в период сильных морозов, в зимнее время. Остановка котельной чревата промерзанием и выходом из строя теплотрасс, что в свою очередь сильно осложняет проведение ремонтно-восстановительных работ.

При аварии на подземных коммуникациях наиболее частыми ЧС техногенного характера является затопление подвальных частей зданий. При этом может происходить деформация конструктивных частей зданий и сооружений, дорог, повреждение электрических проводов, поражение людей электрическим током, получение ими травм и ожогов различной степени тяжести.

Ввиду резкого перепада зимних температур, опасным явлением, характерным для района, является налипание мокрого снега на линиях электропередачи, которое влечет к их обрыву и отключению от электроэнергии объектов промышленного производства, жилых массивов.

Вывод:

Причиной возникновения техногенных чрезвычайных ситуаций (в соответствии с исходными данными, ГОСТ 22.0.05-97) на рассматриваемой территории могут являться:

промышленные аварии и катастрофы на радиационно-опасных объектах;

опасные происшествия на транспорте - аварии на автомобильном, железнодорожном транспорте с участием опасных грузов; аварии на трубопроводном транспорте, объектах жизнеобеспечения.

При вышеперечисленных ЧС техногенного характера возможно радиационное, химическое (при аварии на транспорте с участием АХОВ) заражение (загрязнение) территории сельского поселения, пожары, аварии (прекращение функционирования) систем жизнеобеспечения.

Наиболее вероятными ЧС техногенного характера на территории Большеколпанского сельского поселения являются пожары.

Пожары - наиболее часто встречающаяся угроза на территории сельского поселения. Пожары возникают, согласно статистическим данным, чаще всего, из-за неисправности электротехнического и печного оборудования и неосторожного обращения с огнем, а на промышленных объектах - от взрывов легко воспламеняемых веществ.

Более 70 % процентов от общего количества пожаров приходится на жилой сектор. В условиях, когда часть жилищного фонда на территории составляют индивидуальные дома с деревянными перекрытиями, вероятность возгорания повышается, а пожары могут характеризоваться повышенной сложностью и распространяться с большой скоростью.

Особенно опасны и могут привести к тяжелым последствиям пожары в местах массового скопления людей (объекты социального и культурно-бытового обслуживания, рынки и др.).

На территории промышленных зон расположены объекты экономики, использующие в своем производстве пожароопасные материалы, легко возгораемые жидкости, горючие вещества при работе с которыми требуется строгое соблюдение мер пожарной безопасности.

Чрезвычайные ситуации природного характера

На территории поселения наблюдаются следующие опасные природные процессы и явления, способные стать источниками возможных чрезвычайных ситуаций:

гидрологического характера - подтопление территории;

метеорологического характера - грозы; сильные ветры; сильные морозы; снегопады; ливни;

Статистика ежегодных наводнений и вызываемых ими масштабов подтоплений свидетельствует, что уровни максимальных разливов реки Оредеж не создают угрозы подмывов и разрушений зданий и сооружений, резервуаров и другого оборудования на предприятиях поселения. Однако подтопление грунтовыми водами в период активного снеготаяния характерно для территорий со слабым дренажем – в понижениях, ложбинах и котловинах.

Нельзя исключать, так же, возможность возникновения на территории поселения природных пожаров.

При грозе, угрозу представляют прямые удары молнии, а также занос высокого потенциала по коммуникациям, которые способны привести к пожарам, поражению электрическим током людей и выходу из строя электрооборудования.

Для поселения свойственны ветры (бури) при скорости 25 м/с и более, метели со скорость ветра 15 м/с и более.

При сильном ветре (с максимальной скоростью 29 м/с), возможны разрушения средней степени воздушных и наземных линий электропередач и связи. Слабая степень разрушения может быть у зданий с легким металлическим каркасом и трансформаторных подстанций закрытого типа.

Таблица 7

Характеристика влияния ветрового давления на строительные конструкции

| № п/п | Степень разрушения | Скорость ветра (м/с), приводящая к разрушениям |
| --- | --- | --- |
|  |  | малоэтажные кирпичные здания | многоэтажные кирпичные здания |
| 1 | Слабая | 20-25 | 20-25 |
| 2 | Средняя | 25-40 | 25-30 |
| 3 | Сильная | 40-60 | 35-50 |
| 4 | Полная | более 60 | более 50 |

В сильные морозы (при низких температурах), при недостаточном теплоснабжении, повышается нагрузка на электрические сети и электротехническое оборудование, что может привести к выходу их из строя, а также к возникновению пожаров в зданиях. При недостаточной теплоизоляции инженерных и технологических коммуникаций в холода возможен их выход из строя (замерзание коммуникаций или запорной арматуры).

Снегопады сильные и продолжительные могут привести к скоплению масс снега, способных привести к повреждению (частичному или полному разрушению) конструктивных элементов зданий. Нормативная максимальная снеговая нагрузка для данного района строительства составляет 180 кг/кв. см. Снежные заносы могут стать причиной прекращения движения транспорта, снабжения поселения.

Ливневые дожди, исходя из климатических и инженерно-геологических условий территории, особенно на участках с повышенным уровнем грунтовых вод, способны привести к подтоплению зданий и сооружений. Результатом подтопления может стать ослабление несущей способности грунтов, затопление помещений, расположенных ниже планировочной отметки земли, выход из строя инженерных коммуникаций и технологического оборудования.

Опасность природных пожаров для населения проявляется в угрозе непосредственного воздействия на людей, их имущество, в уничтожении примыкающих к лесным массивам поселков и предприятий, а также в задымлении значительных территорий, что приводит к нарушениям движения автомобильного и железнодорожного транспорта, ухудшению состояния здоровья людей.

Вывод:

Климатические условия на территории проектирования не требуют планировочных ограничений;

Опасные природные явления (ОПЯ) на территории не представляют непосредственной опасности для жизни людей, но являются внешним воздействующим фактором и могут нанести колоссальный ущерб зданиям (установленному в них оборудованию), сооружениям, коммуникациям.

Для смягчения последствий ОПЯ необходимо применять следующие предупредительные меры:

При угрозе ураганов, бурь, гроз:

оповещение населения об угрозе возникновения явления;

отключение ЛЭП, обесточивание потребителей во избежание замыканий электрических сетей;

укрытие зданий и сооружений. Укрытие населения в капитальных строениях, подвалах и убежищах. Защита витрин, окон с наветренной стороны;

проведение противопаводковых мероприятий.

При угрозе экстремально низких температур воздуха:

выделение тепловых районов;

резервирование источников теплоснабжения (котельные в холодном резерве) и подключение резервных источников теплоснабжения.

На территории поселения, ограниченно благоприятной для градостроительного освоения, необходимо проведение дополнительных инженерно-строительных изысканий при планировании конкретных объектов строительства, для решения проблем подтопления территории необходимо проводить мероприятия по инженерной подготовке территории, организации поверхностного стока.

Чрезвычайные ситуации биолого-социального характера

Последствиями чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера может стать плохая санитарная обстановка на территории сельского поселения, которая будет способствовать распространению инфекционных заболеваний.

В районе возможны единичные случаи возникновения эпидемических (природных) очагов по клещевому энцефалиту. Вспышки заболеваний возможны в весенне-летний период.

В селе Никольское расположен инфекционный корпус СПб ГУЗ «Психиатрическая больница №1 им. П.П. Кащенко»

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Показатели | Единица измерения | Современное состояние | Первая очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1. Функциональное зонирование д. Большие Колпаны, общая площадь – всего, в том числе: | га | 146,9 | 146,9 | 146,9 |
| ЖИЛЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 57,1 | 57,1 | 54,4 |
| Зона застройки среднеэтажными жилыми домами | га | 9,6 | 9,6 | 9,6 |
| Зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 43,5 | 43,5 | 43,5 |
| Зона учреждений образования | га | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
| Зона детских дошкольных учреждений | га | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 3,1 | 5,7 | 6,8 |
| Зона делового, общественного и коммерческого назначения | га | 2,8 | 5,4 | 6,5 |
| Зона объектов здравоохранения | га | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ всего, в том числе: | га | 48,0 | 37,1 | 24,0 |
| Зона озеленения общего пользования | га | 4,6 | 10,0 | 10,0 |
| Зона объектов, предназначенных для занятий физической культурой и спортом | га | 0,6 | 2,4 | 2,4 |
| Зона озелененных территорий | га | 42,8 | 24,7 | 11,6 |
| ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗОНЫ, ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУР всего, в том числе: | га | 13,4 | 35,0 | 52,0 |
| Зона производственных объектов | га | 8,3 | 23,3 | 23,3 |
| Зона объектов транспортной инфраструктуры | га | 4,8 | 6,7 | 23,7 |
| Зона объектов инженерной инфраструктуры | га | 0,3 | 5,0 | 5,0 |
| ЗОНЫ СЕЛЬСКОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ всего, в том числе: | га | 2,5 | 0 | 0 |
| Зона объектов сельскохозяйственного использования | га | 2,5 | 0 | 0 |
| СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ всего, в том числе: | га | 0 | 0 | 11,8 |
| Зона озеленения специального назначения | га | 0 | 0 | 11,8 |